D-03.02.01. KANALIZACJA DESZCZOWA, STUDZIENKI ŚCIEKOWE

- Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej  [SST] są wymagania

dotyczące wykonania i odbioru kanalizacji deszczowej  na zadaniu :

„Przebudowa drogi gminnej  Nr  1516004 Klonów - Budy na długości 1576,03 m ”.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  i realizacji robót

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy wykonywaniu kanalizacji

deszczowej.

Roboty obejmują:

poz. 7.1-7.2  przedmiaru robót

1.4.  Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzenia ścieków

opadowych.

1.4.1. Kanały.

Kanał – liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków.

Kanał deszczowy      – kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych.

Przykanalik               – kanał przeznaczony do połączenia wpustu  deszczowego z siecią

kanalizacji deszczowej.

Kanał zbiorczy           – kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch

kanałów  bocznych.

Kolektor główny         – kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz

kanałów zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

Kanał nieprzełazowy – kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1,0 m.

Kanał przełazowy      – kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej

niż 1,0 m.

1.4.2. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna – na kanale nieprzełazowym przeznaczona

do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.

Studzienka przelotowa        – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi

kanału w  planie, na załamaniach spadku kanału oraz na

odcinkach prostych.

Studzienka połączeniowa   – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej

dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) – studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód

pionowy umożliwiający wytrącanie nadmiaru energii ścieków,

spływających z wyżej położonego kanału dopływowego do niżej

położonego kanału odpływowego.

Studzienka bezwłazowa – ślepa – studzienka kanalizacyjna pokryta stropem bez otworu

włazowego, spełniająca funkcje studzienki połączeniowej.

Komora kanalizacyjna   – komora rewizyjna na kanale przełazowym przeznaczona do

kontroli prawidłowej eksploatacji kanałów.

Komora połączeniowa    – komora kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej

dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.

Komora spadowa (kaskadowa) – komora mająca pochylnie i zagłębienie dna umożliwiające

wytrącenie nadmiaru energii ścieków spływowych z wyżej

położonego kanału dopływowego.

Wylot ścieków                – element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika.

Przejście syfonowe         – jeden lub więcej zamkniętych przewodów kanalizacyjnych z rur

żeliwnych, stalowych lub żelbetowych pracujących pod

ciśnieniem, przeznaczonych do przepływu ścieków pod przeszkodą

na trasie kanału.

Zbiornik retencyjny     – obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do

okresowego zatrzymania części ścieków opadowych i

zredukowania maksymalnego natężenia przepływu.

Przepompownia ścieków – obiekt budowlany wyposażony w zespoły pompowe, instalacje

i pomocnicze urządzenia techniczne, przeznaczone do

przepompowywania ścieków z poziomu niższego na wyższy.

Wpust deszczowy             –  urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do

kanału z utwardzonych  powierzchni terenu.

1.4.3. Elementy studzienek i komór.

Komora robocza              – zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do

czynności eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to

odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego

elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika.

Komin włazowy               – szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi,

przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej.

Płyta przykrycia studzienki lub komory – płyta przykrywająca komorę roboczą.

Właz kanałowy                – element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych

studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych,

umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.

Kineta                              – wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do

przepływu w nim ścieków.

Spocznik                          – element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy

kinetą a ścianą komory roboczej.

    - Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami  i z definicjami podanymi  w ST D-00.00.00. - "Przepisy ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz  za ich zgodność z

dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami  Inspektora Nadzoru.

2. Materiały.

2.1. Studzienki ściekowe.

Studzienki ściekowe  wykonane są z prefabrykatów zgodnie z „Katalogiem  budownictwa”  - KB 4-3.3.1.10 i zawierają następujące elementy:

- wpust uliczny żeliwny wg PN-88/H-74080/01 i PN-88/H-74080/04 (typ ciężki-c)

- kręgi betonowe o średnicy 50 cm, wysokości 30 lub 60 cm z betonu

klasy B-25 wg. KB1 - 22.2.6

- pierścień żelbetowy prefabrykowany o średnicy 65 cm z betonu wibrowanego

klasy B-20 (stal zbrojeniowa St OS)

- płyta żelbetowa prefabrykowana grubości 11 cm z betonu wibrowanego

klasy B-20 (stal zbrojeniowa St OS)

- płyta fundamentowa zbrojona grubości 15 cm z betonu klasy B-15

- podsypka może być wykonana z tłucznia lub żwiru. Materiały powinny odpowiadać wymaganiom stosowanych norm: PN-B-11111 i PN-B-11112

- beton hydrotechniczny B 15 i B 20 powinien odpowiadać wymaganiom normy

BN-62/6738-07

-     zaprawa cementowa powinna spełniać wymagania PN-B-14501.

3. Sprzęt.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 3.

3.1. Do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych można stosować

następujący sprzęt:

- piłę do cięcia asfaltu i betonu

- piłę motorową łańcuchową 4.2. KM do karczowania i wyrębu drzew

- koparki przedsiębierne

- spycharkę gąsienicową lub kołową

- sprzęt do zagęszczania gruntu i zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy, walec wibracyjny

- specjalistyczny sprzęt do uzupełniania nawierzchni

3.2. Do robót montażowych można stosować następujący sprzęt:

- wciągarkę mechaniczną

- wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym0,5 t

- kocioł do gotowania lepiku

Dopuszcza się stosowanie innego rodzaju sprzętu zaakceptowanego przez  Inspektora Nadzoru.

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do

technologii oraz warunków wykonywanych robót.

4. Transport.

4.1. Kręgi.

W celu usztywnienia ułożonych elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka

transportowanego należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych

odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu mocowane do podkładów lub zaczepów na

środkach transportowych. Podnoszenie lub opuszczanie kręgów o średnicy 1,2 i 1,4 m

należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych

równomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.2. Wpusty żeliwne.

Mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Należy je ustawiać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i

zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Elementy można

układać warstwowo w zależności od środka transportu i wytrzymałości palety.

Rozmieszczenie ich powinno umożliwić użycie sprzętu mechanicznego do rozładunku.

4.3. Kruszywa.

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający

je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.4. Mieszanka betonowa.

Transport mieszanki betonowej nie powinien spowodować:

- segregacji składników

- zmiany składu mieszanki

- zanieczyszczenia mieszanki

- obniżenia temperatury przekraczającego granicę

określone w wymaganiach technologicznych

4.5. Pozostałe materiały.

Mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robót.

Ogólne zasady wykonania robot podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólnia  pkt. 5.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystąpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je

w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.

W przypadku niedostatecznej ilości  reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery

tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne

reperów i ich rzędne przekaże  Inspektorowi Nadzoru

5.2. Roboty ziemne.

Wykop należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot –

wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu,

danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.

Szerokość  wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje

się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków.

Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu

powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład.

5.4. Przygotowanie podłoża.

W gruntach suchych  piaszczystych,   żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych

podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu,

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać

z warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o  grubości od 15 do 20 cm

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących zbite iły należy wykonać podłoże z  pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości od 15 do 20 cm.

Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w PN-S-0220 „Roboty ziemne”.

5.5.  Studzienki ściekowe.

Studzienki ściekowe, przeznaczone do odprowadzenia wód opadowych z jezdni dróg

i placów, powinny być z wpustem ulicznym żeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosić:

- głębokość studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika

1,65 m (wyjątkowo – min. 1,5 m i max 2,05 m).

- głębokość osadnika  0,95 m.

- średnica  osadnika (studzienki)  0,50 m.

Krata ściekowa wpustu powinna być usytuowana w ścieku jezdni, przy czym wierzch kraty

powinien być usytuowany  2 cm poniżej ścieku jezdni.

Przy umieszczeniu kratek ściekowych bezpośrednio w nawierzchni, wierzch kraty

powinien znajdować się 0,5 cm poniżej poziomu warstwy ścieralnej.

Każdy wpust powinien być podłączony do kanału za pośrednictwem studzienki rewizyjnej

połączeniowej, studzienki krytej (tzw. ślepej) lub wyjątkowo za pomocą wpustu bocznego.

Wpustów deszczowych nie należy sprzęgać. Gdy zachodzi konieczność zwiększenia

powierzchni spływu, dopuszcza się w wyjątkowych przypadkach stosowanie wpustów

podwójnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczność usytuowania wpustu nad

istniejącymi urządzeniami podziemnymi, można studzienkę ściekową wypłycić do

min. 0,60 m nie stosując osadnika. Osadnik natomiast powinien być ustawiony poza kolizyjnym urządzeniem i połączony przykanalikiem ze studzienką, jak również z kanałem zbiorczym.

Odległość osadnika od krawężnika jezdni nie powinna przekraczać 3,0 m.

5.6. Izolacja.

Rury betonowe i żelbetowe użyte do budowy kanalizacji powinny być zabezpieczone przed korozją, zgodnie z zasadami zawartymi w „Instrukcji zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych” opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r.

Zabezpieczenie rur kanałowych polega na  powleczeniu ich zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni warstwą izolacyjną asfaltową, posiadającą aprobatę techniczną, wydaną przez upoważnioną jednostkę.

Studzienki zabezpiecza się poprzez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną.

W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki należy

zabezpieczyć  przez zagruntowanie  izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie

lepikiem  asfaltowym stosowanym na  gorąco wg PN-C-96177.

W środowisku silnie agresywnym (z uwagi na dużą różnorodność i bardzo duży przedział

natężenia czynnika agresji) sposób zabezpieczenia rur przed korozją Wykonawca uzgodni

z   Inspektorem Nadzoru.

5.7. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie.

Zasypanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm.

Materiał zasypowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach

przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z normą PN-S-0220 „Roboty

ziemne”.

Rodzaj gruntu do zasypania wykopów Wykonawca uzgodni z  Inspektorem Nadzoru.

6. Kontrola jakości robót.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne„

pkt. 6.

6.2. Kontrola, pomiary badania.

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów

do betonu i zapraw i ustalić receptę.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót.

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót

w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez

Inspektora Nadzoru.

W szczególności kontrola  powinna obejmować:

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych

stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża

z kruszywa mineralnego lub betonu,

- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw

włazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie

powinno wynosić więcej niż ± 5 cm,

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,

- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm,

- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm,

- rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością

do ± 5 mm.

7. Obmiar robót.

Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne zasady obmiaru podano w SST D- 00.00. „Wymagania ogólne”.

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót  oraz obliczeniu

rzeczywistych ilości wbudowanych materiałów.

Jednostką obmiarową jest:

- dla studzienek – komplet.

- przykanalika – metr

8. Odbiór robót.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami

Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6

dały wyniki pozytywne.

9. Podstawa płatności.

Płatność za metr przewodu kanalizacyjnego i  komplet w przypadku studzienek  należy

przyjmować zgodnie z obmiarem i na podstawie kontroli jakości  robót.

Cena obejmuje:

- oznakowanie robót,

- zakup materiałów,

- dostawę materiałów ,

- wykonanie robót przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie,

- przygotowanie podłoża,

- wykonanie  studzienek,

- zasypanie i zagęszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy związane.

10.1. Normy.

PN-B-06712             - Kruszywa mineralne do betonu.

PN-68/B-12751        - Kamionkowe rury i kształtki kanalizacyjne.

BN-83/8971-06.02.    - Rury bezciśnieniowe.

Rury betonowe i żelbetowe.

PN-88/H-74080/01   - Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych.

Wymagania i badania".

PN-88/H-74080/04   - Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych.

Klasa D".

BN-86/8971-08        - Prefabrykaty budowlane z betonu.

Kręgi betonowe i żelbetowe.

PN-72/H-83104       - Odlewy z żeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe.

PN-87/H-74051/02  - Włazy kanałowe. Klasa B, C, D (typ ciężki).

PN-87/H-74051/00  - Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania.

PN-80/B-01800       - Antykorozyjne zabezpieczenie w  budownictwie.

BN-83/8836-02       - Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-11111            - Kruszywa naturalna do nawierzchni drogowych.

Żwir i mieszanka.

PN-B-11112            - Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.

PN-H-74086            - Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-84/B-10735       - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-S-02205             - Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-88/B-04481       - Badania próbek gruntu.

BN-77/8931-12       - Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

BN-62/6738-03, 04, 07 – Beton hydrotechiczny.

10.2. Inne dokumenty.

Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez

Instytut Techniki Budowlanej – Warszawa 1986r.

Katalog Budownictwa

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1)  Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg (październik 1983)

KB1-22.2.6.(6)  Kręgi betonowe średnicy 50 cm; wysokości 30 lub 60 cm

Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. „Transpojekt” – Warszawa,

1979-1982 r.

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych, BPC WiK „Cewok” i BPBBO Miastoprojekt –

Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespół Doradczy ds.

procesu inwestycyjnego powołany przez Prezydenta m.st. Warszawy – sierpień 1984 r.